## Slide 1
电位差计
深圳大学物理实验教学中心

## Slide 2
一、实验目的
掌握电位差计的工作原理和平衡补
偿原理
学会用电位差计校准电流表

## Slide 3
平衡补偿原理
补偿测量
G
Ex
Es
当 Es＝Ex时，
电路无电流流过，检流计指零。
二、实验原理
。
。

## Slide 4
二、实验原理
Ex
G
内置标准电池
EN =1.01863V
RN=101.863Ω
10.0000mA
内置电源
工作电流调节
检流计
Ａ
Ｂ
RP
E
C
2、校准工作电流10mA。K2接到“标准”，调节工作电流，使检流计无电流通过， UAB=EN ，此时：IF=EN / RN=10.0000mA。
3、测量标准电阻上面的电压。K2接到“未知”，调节“补偿电压调节”，使检流计无电流通过， EX = UBC = IF*RBC 。
K2
标准
未知
IF
RK
1、机械调零。
4、算标准电阻上电流，用来测试安培表的精度。

## Slide 5
电位差计实验原理及接线图
G
K2
标准
未知
内置标准电池
1.01863V
101.863Ω
10.0000mA
内置电源
工作电流调节
补偿电压调节
检流计
未知
Ａ
Ｂ
C
直流稳压电源
限流电阻箱
开始时置于9999.9Ω
mA
标准电阻
100.000Ω
E
F

## Slide 6
电位差计
校准后
伏特表
配合标
准电阻
测电流
用来测试安
培表的精度

## Slide 7
电源指示
未
知
- 20 10 0 10 20 x
X10
标准
未知
K2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
X1
X０.1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
工作电流调节
倍率K1
调零
测量 输出
K3
UJ33a型携带式直流电位差计
+
-
三、 实验仪器

## Slide 8
被校刻度值 | 校准值 |  |  |  | 
 | 上行 | 下行 | 平均值 |  | 
 | 电压（mv） | 电压（mv） | 电压 （mv） | 电流 （µA ） | 
200 |  |  |  |  | 
400 |  |  |  |  | 
600 |  |  |  |  | 
800 |  |  |  |  | 
1000 |  |  |  |  | 
1200 |  |  |  |  | 
1400 |  |  |  |  | 
1600 |  |  |  |  | 
1800 |  |  |  |  | 
1999 |  |  |  |  | 
四、实验内容

## Slide 9
五、报告要求
１、完成上表
2、作出校准曲线
图1.
3、计算该微安表的等级，并说明该表是否可以使用（E 小于等于0.5级）？
电表的等级：0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0（介于其间取大值）
该电流表为0.5级，可用。
4、实验结论与讨论（两部分都需要写）
5、思考题（P37 2,3）
  用电位差计测量电压或电动势的特点是什么？
  电位差计的精度取决于什么？测量值精度取决于什么？

## Slide 10
注意事项
1、每次测量结束后都要保证K2处于断开状态
2、 K2的使用，轻触——压实
3、检流计出现打偏不回零，要把K3扳向输出
4、检流计使用前要调零
5、注意电路正负极