## Slide 1
大学物理实验2
霍尔效应及其应用
深圳大学物理实验教学中心 2021.7

## Slide 2
背景介绍
★ 1980，德国，克利青，在很低温度1.5K，磁感应强度18T下，发现整数量子霍尔效应，1985年诺贝尔物理奖。
★ 霍斯特·斯托尔默、崔琦和罗伯特·劳克林，分数量子霍尔效应，1998年诺贝尔物理学奖。
★ 霍尔效应是1879年，霍尔24岁时在美国霍普金斯大学研究生期间，研究关于载流导体在磁场中的受力性质时发现的一种现象。

## Slide 3
单层石墨烯的分数量子霍尔效应
双层石墨烯的反常整数量子霍尔效应
（插图）
是 的量子化
绿线
红线

## Slide 4
★ 2013年，薛其坤院士团队，发现量子反常霍尔效应，2018年国家自然科学奖一等奖。
seven
eleven
成千上万个螺钉严格分类，一个科学家非常重要的环节
7-11院士
能力是有限的，努力是无限的！

## Slide 5
霍尔效应的应用
1、测量载流子浓度；
2、霍尔效应测量磁场；
3、电磁无损探伤；
4、霍尔传感器广泛用于汽车工业；
5、量子反常霍尔效应将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展。

## Slide 6
一、实验目的
1、了解产生霍尔效应的物理原理；
2、学习控制变量法和对称测量法；
3、测量霍尔器件的输出特性；
4、利用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布（霍尔效应的应用）。

## Slide 7
二、实验原理/2.1、霍尔效应
O
y
z
x
B
I
Ａ
Ｂ
v
：霍尔电动势
：霍尔器件的灵敏度
：材料的霍尔系数
1、霍尔电势
洛伦兹力
静电场力
二力平衡
2、样品的导电类型
N型：在如图条件下，A点高于B
P型：在如图条件下，Ｂ点高于Ａ

## Slide 8
1、控制变量法
（1）控制B 不变，研究VH和工作电流I 的关系．
（2）控制工作电流I不变，研究VH和磁感应强度B的关系
二、实验原理/2.2、霍尔器件的输出特性测量
等位面
电压端
电流端
2、附加电动势
电热（爱廷豪森效应）
温差（能斯特效应里纪勒杜克效应）
不等电位差（零位误差）

## Slide 9
3、对称测量法消除附加电动势
通过改变磁场的方向或改变霍尔电流的方向，即分别测量四组不同方向的Is和B 组合的VAA’，然后求平均。
例如：能斯特（Nernst）效应引起的VN 的方向仅与B 的方向有关。
+ Is,+B: V1=VH+VN
- Is,+B: V2=-VH+VN
V1- V2
2
=VH
提问：不等电位效应可以改变那个变量来消除？
二、实验原理/2.2、霍尔器件的输出特性测量

## Slide 10
1、测量螺线管的磁场分布
R
二、实验原理/2.3、霍尔器件的应用

## Slide 11
三、实验仪器/3.1、霍尔器件输出特性测量仪器
VH输出

## Slide 12
三、实验仪器/3.1、霍尔器件输出特性测量仪器

## Slide 14
1、测试仪开关机前将IS和IM旋钮逆时针转到底，防止输出电流过大；
2、IS和IM接线不可颠倒，以防烧坏霍尔片；
3、式样应置于螺旋线圈/铁芯气隙内磁场均匀处（即尽量处于中心）。
4、电压表调零（提问）
三、实验仪器/3.3、仪器操作注意事项

## Slide 15
四、实验内容/4.1、霍尔器件输出特性测量
IS/mA | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV
 | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is | 
1.00 |  |  |  |  | 
1.50 |  |  |  |  | 
2.00 |  |  |  |  | 
2.50 |  |  |  |  | 
3.00 |  |  |  |  | 
3.50 |  |  |  |  | 
4.00 |  |  |  |  | 
1、测绘VH—IS 曲线（实验仪双刀开关倒向“VH”，测试仪功能选择置于“VH”，然后调节IM=0.5A．）

## Slide 16
四、实验内容/4.1、霍尔器件输出特性测量
2、保持IS 的值不变测绘曲线 VH—IＭ（IS=3.00mA）
IM/A | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV
 | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is | 
0.300 |  |  |  |  | 
0.400 |  |  |  |  | 
0.500 |  |  |  |  | 
0.600 |  |  |  |  | 
0.700 |  |  |  |  | 
0.800 |  |  |  |  | 
注意记录电磁铁规格数值K，单位为千高斯/安(KGs/A)

## Slide 17
四、实验内容/4.2、测量螺线管轴线上磁场分布
x/mm | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH/mV | B/T
 | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is |  | 
注意纪录线圈的霍尔灵敏度KH，单位mV/ (mAT)
B = VH / (KH IS)
（ IM=0.500A， IS=3.00mA)
首先调零，然后设定励磁电流、工作电流，将霍尔片从螺线管右端移到左端，记录数据。（提问关于如何选取步长）

## Slide 18
五 报告要求
5.1、数据处理要求
5.2、结果陈述与总结
5.3、思考题
2、做IM—VH曲线
3、做IS—VH曲线
4、计算 （按国际单位计算）
5、作螺线管轴线上磁场分布曲线
1、原始数据抄入正文,正确计算VH和B
1、回答教材P24思考题1-2

## Slide 19
阅读材料
1、厄廷豪森（Eting hausen）效应引起的电势差
由于电子实际上并非以同一速度v沿X轴负向运动，速度大的电子回转半径大，能较快地到达接点3的侧面，从而导致3侧面较4侧面集中较多能量高的电子，结果3、4侧面出现温差，产生温差电动势。
１
２
３
４
Ｉ
Ｂ
2、能斯特（Nernst）效应引起的电势差
焊点1、2间接触电阻可能不同，通电发热程度不同，故1、2两点间温度可能不同，于是引起热扩散电流。与霍尔效应类似，该热电流也会在3、4点间形成电势差。
的方向仅与B的方向有关。

## Slide 20
阅读材料
3、里纪——勒杜克（Righi—Leduc）效应产生的电势差
在能斯特效应的热扩散电流的载流子由于速度不同，一样具有厄廷豪森效应，又会在3、4点间形成温差电动势。
的正负仅与B 的方向有关，而与I 的方向无关。
4、不等电势效应引起的电势差
由于制造上困难及材料的不均匀性，3、4两点实际上不可能在同一条等势线上。因此，即使未加磁场，当I流过时，3、4两点也会出现电势差。
的正负只与电流方向I 有关，而与B 的方向无关。

## Slide 21
深圳大学大学物理教学实验中心
再见！