## Slide 1
霍尔效应及其应用
深圳大学物理实验中心
大学物理实验(二)

## Slide 2
一、实验目的
学习用霍尔元件测量长直螺线管的轴向磁场分布
了解产生霍尔效应的物理过程；
了解霍尔器件相关知识及工作特性
了解霍尔电压与工作电流、磁感应强度的关系；
学习利用“对称测量法”消除负效应对测量的影响

## Slide 3
二、实验原理
O
y
z
x
B
Is
1、霍尔电动势
２、样品的导电类型
P型：空穴导电，在如图条件下，A’点高于Ａ
N型：电子导电，在如图条件下，A点高于A’
Ａ
v
霍尔器件的灵敏度(一般为已知量)
材料的霍尔系数
Ａ’

## Slide 4
霍尔效应的应用实例：
将物体的运动参量转变为数字电压的形式输出

## Slide 5
4. 对称测量法消除副效应
通过改变磁场的方向或改变霍尔电流的方向，即分别测量四组不同方向的 Is 和 B 组合的V1, V2, V3, V4，并求平均值
+B，+I V1
-B，+I V2
+B，-I V4
-B，-I V3
等位面
电压端
电流端
3. 附加电动势（与温度相关的负效应）
电热 EE（爱廷豪森效应,B,I）
温差 UN,URL（能斯特效应,里纪勒杜克效应,B）
不等电位差（零位误差,I）

## Slide 6
5. 螺线管内产生的磁场
R
与真空磁导率、线圈匝数密度、电流、位置相关

## Slide 7
三、实验仪器
TH—H霍尔效应实验测试仪

## Slide 8
三、实验仪器
TH—H霍尔效应实验组合仪

## Slide 9
实验连线图

## Slide 10
三、实验仪器
验证霍尔效应
利用霍尔效应

## Slide 11
四、实验内容与步骤
１、测量试样的 VH – IS 和 VH - IＭ 曲线
IS/mA | V1/mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH = (V1-V2+V3-V4)/4 /mV
 | +B, +Is | -B, +Is | -B, -Is | +B, -Is | 
1.00 |  |  |  |  | 
1.50 |  |  |  |  | 
2.00 |  |  |  |  | 
2.50 |  |  |  |  | 
3.00 |  |  |  |  | 
3.50 |  |  |  |  | 
4.00 |  |  |  |  | 
（1）实验仪双刀开关倒向“VH”，测试仪功能选择置于“VH”
取 IM = 0.5A，测绘VH - IS 曲线．

## Slide 12
（2）保持IS 的值不变（IS = 3.00 mA），测绘VH - IＭ 曲线
IM /A | V1 /mV | V2/mV | V3/mV | V4/mV | VH=(V1-V2+V3-V4)/4 /mV
 | +B, +Is | -B, +Is | -B, -Is | +B, -Is | 
0.300 |  |  |  |  | 
0.400 |  |  |  |  | 
0.500 |  |  |  |  | 
0.600 |  |  |  |  | 
0.700 |  |  |  |  | 
0.800 |  |  |  |  | 
注意记录线圈励磁参数 k，单位为高斯(Gs/A)或特斯拉(T/A, 10kGs/A) ，表示线圈通入1A电流产生磁场强度数值，励磁电流 IM 决定磁场强度的大小：B = k IM

## Slide 13
 | X / cm | V1 /mV | V2 /mV | V3 /mV | V4 /mV | VH | B
 |  | +B,+Is | -B,+Is | -B,-Is | +B,-Is |  | 
 | 2.0 |  |  |  |  |  | 
 | 3.0 |  |  |  |  |  | 
 | 4.0 |  |  |  |  |  | 
 | … |  |  |  |  |  | 
 | … |  |  |  |  |  | 
 | 20.0 |  |  |  |  |  | 
注意记录霍尔片的霍尔灵敏度KH，单位mV/ (mA kGS)
２、测量螺线管轴线上磁场分布（IM = 0.500A，IS = 3.00mA)
将IM和Is都调到0，转换开关打到VH档位， 若VH不为0，需要进行置零操作。

## Slide 14
五、报告要求
2、做 IM – VH 曲线
3、做 IS – VH 曲线
4、计算材料霍尔系数 (按国际单位计算)
5、绘出螺线管轴线上磁场强度分布曲线
1、原始数据抄入正文，正确计算霍尔电压 VH
6、总结实验心得，写出实验结论
要求用电脑绘图
用电脑绘图

## Slide 15
思考题：
如果磁感应强度B不垂直于霍尔片，对测量结果有何影响？如何由实验判断B与霍尔片是否垂直？
霍尔效应有哪些应用，试举一例，并简单阐述其原理。

## Slide 17
（1）厄廷豪森（Eting hausen）效应引起的电势差
由于电子实际上并非以同一速度v沿X轴负向运动，速度大的电子回转半径大，能较快地到达接点3的侧面，从而导致3侧面较4侧面集中较多能量高的电子，结果3、4侧面出现温差，产生温差电动势
１
２
３
４
Ｉ
Ｂ
（２）能斯特（Nernst）效应引起的电势差
焊点1、2间接触电阻可能不同，通电发热程度不同，故1、2两点间温度可能不同，于是引起热扩散电流。与霍尔效应类似，该热电流也会在3、4点间形成电势差
的方向仅与B的方向有关。
六、阅读材料

## Slide 18
（３）里纪——勒杜克（Righi—Leduc）效应产生的电势差
在能斯特效应的热扩散电流的载流子由于速度不同，一样具有厄廷豪森效应，又会在3、4点间形成温差电动势
的正负仅与 B 的方向有关，而与I 的方向无关。
（4）不等电势效应引起的电势差
由于制造上困难及材料的不均匀性，3、4两点实际上不可能在同一条等势线上。因此，即使未加磁场，当I流过时，3、4两点也会出现电势差
的正负只与电流方向I有关，而与B 的方向无关。